Gmina Kikół

ul. Plac Kościuszki 7

87-620 Kikół

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)udziela odpowiedzi na pytanie do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 220450-2012 w dniu 26 czerwca 2012 r. na zadanie pn: „Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i elektroniczny) do szkół z terenu gminy Kikół w ramach projektu: „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół – wyposażenie i dostosowanie pracowni w szkołach”.

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia – Szczegółowe zestawienie sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz mebli w pkt 1.1.2 oraz 2.2.2 kompletne wyposażenie elektroniczne pracowni – Zamawiający wymaga „Słuchawki wyższej klasy z uchwytami z mikrofonem elektretowym”. Przedstawiony opis eliminuje całkowicie niekwestionowanego lidera na rynku słuchawek z mikrofonem dla celów edukacyjnych  niemiecką firmę Maestro Badania na rzecz słuchawek z mikrofonem elektretowym, które nadają się tylko do współpracy z komputerem w warunkach domowych, a nie do pracowni komputerowej. Z uwagi na czułość mikrofonów pojemnościowych – włączenie mikrofonów wszystkim uczniom powoduje wzbudzenie (pisk) w słuchawkach uniemożliwiając prowadzenie zajęć.

Czy zamawiający zmieni opis techniczny na słuchawki z mikrofonem dynamicznym?

Odpowiedź nr 1

W związku z zaproponowanym lepszym rozwiązaniem dostawy słuchawek Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie układu z mikrofonem dynamicznym. Jednocześnie dopuszcza się inne rozwiązania równoważne.

Pytanie 2

W opisie przedmiotu zamówienia – Szczegółowe zestawienie sprzętu komputerowego  i elektronicznego oraz mebli w p.1.3.3 oraz 2.3.3 głośniki – Zamawiający wymaga wyposażenia pracowni w głośniki w systemie 5.1 o łącznej mocy minimum 50 W.

Standardowe wyposażenie pracowni językowych stanowią głośniki Pioniera np. TS-G 1721i o nominalnej mocy 40 Watt każdy (moc maksymalna 230 Watt), montowane w przedniej blendzie biurka nauczyciela. Rozwiązanie takie zapewnia pełne nagłośnienie pomieszczenia (łącznie z podłączeniem urządzeń zewnętrznych), w sposób niezgorszy niż głośniki komputerowe w systemie 5.1, działające niezależnie od komputera (wzmacniacz stereofoniczny standardowo wbudowany w jednostkę centralną pracowni.

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne głośniki Pionier montowane w przedniej blendzie biurka nauczyciela?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie uzna jako równoważne głośników Pionier montowanych w przedniej blendzie biurka nauczyciela. W SIWZ określono, iż pracownia ma być wyposażona w głośniki w systemie 5.1 o łącznej mocy minimum 50 W. Jednocześnie dopuszcza się inne rozwiązania równoważne.

Pytanie 3

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wspomina o wymaganych rozporządzeniem MEN certyfikatach dotyczących mebli użytkowanych w placówkach oświatowych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble posiadały certyfikaty MEN dotyczące mebli w placówkach oświatowych.

Wójt Gminy Kikół

Józef Predenkiewicz